SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wybudowanie kanału deszczowego wraz z betonowym wylotem do starego koryta Warty i budowa II etapu ulicy Szyperskiej na odcinku od ulicy Estkowskiego do       ul. Garbary w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia wg kodu CPV: roboty w zakresie budowy dróg-45233120-6, roboty budowlane w zakresie budowy dróg podrzędnych-45233123-7, roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych-45233161-5, roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania-45233222-1, roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej-45232130-2.

sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

Nr sprawy: ZP-3/PN/2009

Kwiecień 2009

Spis treści

| Rozdział 1 | Zamawiający | Str. 3 |
| --- | --- | --- |
| Rozdział 2 | Tryb udzielenia zamówienia | Str. 3 |
| Rozdział 3 | Opis przedmiotu zamówienia | Str. 3 |
| Rozdział 4 | Termin wykonania zamówienia | Str. 5 |
| Rozdział 5 | Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków | Str. 5 |
| Rozdział 6 | Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu | Str. 6 |
| Rozdział 7 | Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. | Str. 8 |
| Rozdział 8 | Wymagania dotyczące wadium | Str. 8 |
| Rozdział 9 | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy | Str. 9 |
| Rozdział 10 | Termin związania z ofertą | Str. 10 |
| Rozdział 11 | Opis przygotowania ofert | Str. 10 |
| Rozdział 12 | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert | Str. 11 |
| Rozdział 13 | Opis sposobu obliczenia ceny | Str. 12 |
| Rozdział 14 | Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert | Str. 12 |
| Rozdział 15 | Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego | Str. 13 |
| Rozdział 16 | Istotne dla stron postanowienia dotyczące zmian treści umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp | Str. 14 |
| Rozdział 17 | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia | Str. 14 |
| Rozdział 18 | Spis załączników do SIWZ | Str. 15 |

Rozdział 1. Zamawiający

  - Zamawiającym jest: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.          61-807 Poznań, ul. Św. Marcin 58/64

  - Konto bankowe:

Nr IBAN PL 42 1130 1088 0002 0417 0020 0001

Nr BIC  SWIFT: GOSKPLPW 42113010880002041700200001

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu ul. Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań.

  - Dział Prowadzący postępowanie: Dział Inwestycji

  - Godziny urzędowania 8ºº-16ºº ( oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych                od pracy)

Tel. 061 850 83 21,

Fax. 061 852 31 24

e-mail: sekretariat@ptbs.pl

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami. Zamawiający informuje Wykonawców, że wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem będą zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego BIP w dziale zamówienia pod adresem www.ptbs.pl

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wybudowanie kanału deszczowego wraz z betonowym wylotem do starego koryta Warty i wybudowanie II etapu ulicy Szyperskiej na odcinku od ulicy Estkowskiego w kierunku ul. Garbary w Poznaniu.

Miejsce wykonania zamówienia:

Poznań, ul. Szyperska na odcinku od ulicy Estkowskiego do ul. Garbary, działki nr geod. 1/4, 1/5, 6/4, 3/34, 3/33, 3/25, 3/24, 3/21, 3/1, 8/1, 10/8, 10/12, 10/7, 10/23, 10/11, (34/4 – czasowe zajęcie), arkusz 05, obręb Poznań.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty:

- drogowe (nawierzchnia, chodniki, ścieżka rowerowa) na odcinku zgodnie z załączonym projektem budowlanym (wykonawczym) do SIWZ;

- odwodnieniowe z wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej z jej odprowadzeniem            do starego koryta rzeki Warty - dotyczy odcinka zgodnie z załączonym projektem budowlanym (wykonawczym) do SIWZ;

- usuniecie kolizji i zabezpieczenia (końcowe) na sieciach na odcinku zgodnie                         z załączonym projektem budowlanym (wykonawczym) do SIWZ.

W celu budowy ulicy należy przewidzieć następujące roboty:

1) Roboty przygotowawcze:

- Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych,

- Zdjęcie warstwy humusu,

- Rozbiórka elementów dróg,

- Przebudowa kablowych linii energetycznych,

- Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych,

2) Roboty ziemne:

      - Wykonanie robót ziemnych. Wymagania ogólne,

      - Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kategorii,

      - Wykonanie nasypów,

3) Odwodnienie korpusu drogowego:

            - Kanalizacja i odwodnienie

4) Podbudowy:

              - Profilowanie i zagęszczanie podłoża

              - Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych,

              - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

              - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem,

              - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,

              - Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno bitumicznymi.

5) Nawierzchnie:

                - Nawierzchnia z betonu asfaltowego,

                - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

6) Roboty wykończeniowe:

                - Umocnienie skarp i rowów.

7) Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

                - Oznakowanie poziome,

                - Oznakowanie pionowe,

                - Oświetlenie dróg.

8) Elementy ulic:

                - Krawężniki betonowe,

                - Betonowe obrzeża chodnikowe,

                - Ściek z kostki.

9) Zieleń drogowa:

                - Wykonanie zieleni drogowej,

10) Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych.

Przyjęto następujące parametry techniczne do projektowania:

| L.p. | Rodzaj parametru | Parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | klasa ulicy | lokalna oznaczona symbolem „L” |
| 2 | Szerokość w liniach rozgraniczających | min. 12,0 m |
| 3 | Prędkość projektowa | 50 km/godz. |
| 4 | Obciążenie nawierzchni | 100 kN |
| 5 | Szerokość nawierzchni | 7,00 m (przekrój uliczny) |
| 6 | Szerokość pasa ruchu | 3,50 m |
| 7 | Szerokość chodników | od 2,10 m do 4,10 m |
| 8 | Szerokość ścieżki rowerowej | 2,00 m |
| 9 | Przewidywany ruch | KR 3 (dawny ciężki R5) |

Dane szczegółowe podano w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 5, 6 do SIWZ

3.2.

Termin gwarancji.

Na wykonane roboty drogowo-budowlane i materiały Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji jakości, chyba, że na materiały producent udzielił dłuższej gwarancji. W takiej sytuacji obowiązuje okres gwarancji producenta. Termin gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru protokołem odbioru końcowego. Okres gwarancji na zagospodarowanie terenu i zieleni wynosi 12 miesięcy.

Wzór dokumentu gwarancji stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

3.3.

Materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania zapewni Wykonawca, który oświadcza, że przedmiot umowy wykona przy użyciu narzędzi i sprzętu dopuszczonych do stosowania.

3.4.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.

3.5.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym, załącznik nr 1 do SIWZ.

3.6.

Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować Zamawiającego, jeszcze przed przystąpieniem do wykonania umowy, o podmiotach podwykonujących umowę. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za własne działania lub zaniechania oraz za działania                   lub zaniechania osób, którym powierzył wykonanie zobowiązania.

3.7.

Zamawiający nie przewiduje zamówień równoważnych.

3.8.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

4.1.

Pożądany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia – 60 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.

Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia – 90 dni od dnia zawarcia umowy.

4.2.

Po każdej realizacji poszczególnego etapu prac zamówienia strony sporządzają protokół zdawczo- odbiorczy podpisany przez obie strony umowy zgodnie z jej zapisami.

Rozdział 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

5.1.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu, a ich potwierdzenie przedstawią wymienione dokumenty:

| Lp. | Warunek udziału w postępowaniu | Dokument na potwierdzenie warunku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej | Aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej |
| 2. | Spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 Prawo zamówień Publicznych | - formularz ofertowy w zakresie oświadczenia z art. 22 ust.1. |
| 3. | W okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) wykonali co najmniej 3 roboty z zakresu budowy dróg o wartości całkowitej brutto nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN każda. | - wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) na przedmiot postępowania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane te zostały wykonane należycie |

5.2.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone               od punktu 2 do 3 powyższej tabeli, mogą spełniać łącznie, z tym że żaden z Wykonawców  nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 24 Prawa zamówień publicznych.

5.3.

Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy            w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6.1.

Wypełniony formularz oferty – o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 z załączonym harmonogramem rzeczowo – finansowym z określonymi kwotami netto i brutto,                   (wzór harmonogramu wg uznania Wykonawcy). W przypadku składania oferty                 przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, należy złożyć jedną wspólną ofertę.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem           przez notariusza.

6.2.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa              w formie oryginału oświadczenie o treści wynikającej z zapisów art. 22 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

6.3.

Wykaz za okres ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) wykonali  co najmniej 3 roboty z zakresu budowy dróg o wartości całkowitej brutto                                nie mniejszej niż   1 500 000,00 PLN każda.

6.4.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności składa w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność                         z oryginałem przez Wykonawcę aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.5.

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym                               w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy- wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.6.

Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału                             w postępowaniu zgodnie z art. 44 Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ.

6.7.

Aktualną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejsza niż 200.000,00 PLN.

6.8.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mają zastosowanie postanowienia z § 2.1 Rozporządzenia Rady Ministrów               z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający                         od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane                                      (Dz.U. nr 87/2006 poz. 605).

6.9.

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.10.

Decyzje o nadaniu uprawnień zawodowych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie:

- specjalności drogowej,

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych                         i kanalizacyjnych,

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

6.11.

Dowód wniesienia/wpłacenia wadium.

6.12.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa              w formie oryginału oświadczenie o treści wynikającej z zapisów art. 24 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami                           oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami.

Zamawiający wymaga, aby porozumiewanie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym było              z zachowaniem formy pisemnej zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie informuje się, że Zamawiający dopuszcza składanie w formie faksu następujących dokumentów: zapytania do treści specyfikacji, o którym mowa w art. 38 ust.1 ustawy.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się                              z Wykonawcami jest specjalista ds. zamówień publicznych – Jerzy Czapliński. Kontaktowanie się z Wykonawcami odbywa się z zachowaniem formy pisemnej zgodnie              z zasadą określoną w art. 9 ustawy. Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem sprawy nadanym dla prowadzonego zamówienia. Nadanie numeru sprawy kierowanej korespondencji powoduje jej szybszą identyfikację i skierowanie do osób upoważnionych. Numer sprawy: ZP-3/PN/2009.

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 zł

Słownie: pięćdziesiąttysięcyzłotych 00/100

Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

8.2.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert                 tj. 22.05.2009 r.

Wykonawca wnoszący wadium w niżej wymienionych formach jest zobowiązany                        do niezwłocznego przedłużenia jego ważności albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.

8.3.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 23.04.2009 r. o godz. 12.00

Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się środki pieniężne lub inne formy w Sekretariacie PTBS-u, ul. Św. Marcin 58/64, Poznań- III piętro.

8.4.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

8.5.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego:

42 1130 1088 0002 0417 0020 0001. Na przelewie należy umieścić informację                   „wadium- ZP-3/PN/2009”

8.6.

Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy   z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości           (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zmianami).

8.7.

Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy umieścić w kopercie zawierającej ofertę lub dostarczyć do Sekretariatu PTBS-u do dnia i godziny złożenia oferty.

8.8.

Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 Pzp.

8.9.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.10.

W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi                   z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

8.11.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Rozdział 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

9.1.

Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ofertowej (brutto)               w następujących formach:

- pieniężnej,

- poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancji bankowej,

- gwarancji ubezpieczeniowej,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy          z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości      (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami).

9.2.

Zabezpieczenie będzie służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

9.3.

Szczegółowe warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w załączonym projekcie umowy.

9.4.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego- na oprocentowany rachunek bankowy.

9.5.

W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający zwraca kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, pomniejszona o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9.6.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

9.7.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia                 na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 9.1.

9.8.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

9.9.

Zwrot zabezpieczenia zostanie dokonany w terminie nie dłuższym niż:

- 30 dni od dnia potwierdzonego protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia (70%),

- 15 dni po upływie okresu gwarancji, rękojmi (30%).

9.10.

W przypadku wyboru przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna zabezpieczenie zawierać musi zapis umożliwiający zamawiającemu pozostawienie 30% zabezpieczenia na okres rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Rozdział 10. Termin związania ofertą.

10.1.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert tj. 22.05.2009 r. włącznie, art. 85 ust. 1 pkt 1 Pzp.

10.2.

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody                              na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art.85 ust. 2 Pzp.). Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium.

10.3.

Zgoda na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział 11. Opis przygotowania oferty.

11.1.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

11.2.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

11.3.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej,

11.4.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

11.5.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

11.6.

Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo pismem ręcznym  w sposób czytelny.

11.7.

Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie czy opakowaniu- brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

11.8.

Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

11.9.

Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

11.10.

Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożoną przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

11.11.

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis           w przypadku pieczęci imiennej.

11.12.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

11.13.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

11.14.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego                 w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 58/64 (Sekretariat – III piętro) do dnia 23.04.2009 r.                  do godz. 12.00.

Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją „OFERTA-ZP-3/PN/2009 nie otwierać przed dniem 23.04.2009 r. godz. 12.30.”

Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

12.1.

Publiczne otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego:

Nazwa: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Miejscowość: Poznań, kod pocztowy: 61-807

ulica: Św. Marcin 58/64, III piętro pok. 304

w dniu: 23.04.2009 r., godz. 12.30.

12.2.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego              na wniesienie protestu.

12.3.

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską,                      o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i należności, musi być podana w złotówkach liczbą i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT oraz z uwzględnieniem wymagań związanych z postanowieniami umowy, w szczególności zakresu usługi, ubezpieczenia, opustów oraz wszystkich pochodnych, między innymi ubezpieczenia i opłaty oraz wszystkich wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

13.2.

Cena może być tylko jedna- nie dopuszcza się wariantowych cen.

13.3.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

13.4.

Cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia należy przedstawić w druku „Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ.

13.5.

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

13.6.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14.1.

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

a) oferta, co do formy opracowania i treści, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

14.2.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria, tzn.: cena i termin wykonania.

14.3.

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie dwóch kryteriów: cena i termin wykonania. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryteriach cena i termin wykonania, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Przy ocenie kryterium „cena oferowana” oraz „termin wykonania” zamówienia wynik zostanie obliczony w następujący sposób:

| LP = A + B, gdzie: |
| --- |
| Kryterium | Waga (%) |
| A | Cena oferowana | 80% |
| B | Termin wykonania (w dniach) | 20% |
|  | RAZEM | 100% |

Przy ocenie kryterium „cena ofertowa” zostanie wykorzystany wzór:

Cena najniższa(brutto)

A = ------------------------------------   x  100 x 0,80

Cena oferty badanej (brutto)

Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto realizacji zamówienia złożonej przez Wykonawcę. Pod pojęciem „cena” należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.

Przy ocenie kryterium „termin wykonania” Zamawiający zastosuje następujące zasady przydziału punktów:

| Termin wykonania w dniach | do 60 dni | od 61 do 70 dni | od 71 do 80 dni | od 81 do 90 dni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość punktów (B) | 20 pkt. | 14 pkt. | 7 pkt. | 0 pkt. |

Liczba punktów stanowi sumę kryterium A i kryterium B: LP = A + B

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczba punktów (maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt).

Rozdział 15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o pozostałych ocenianych Wykonawcach,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

15.2.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający zamieszcza na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informację, o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o pozostałych ocenianych Wykonawcach.

15.3.

O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.

15.4.

Umowa zostanie zawarta na warunkach ogólnych określonych w projekcie (wzorze) umowy, który stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

15.5.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia ( ogłoszenia) o wyborze oferty. Umowa                    o zamówienie publiczne zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

15.6.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.

15.7.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,                           bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia dotyczące zmian treści umowy zgodnie                    z art.144 ust.1 Pzp.

16.1.

Istotne dla stron postanowienia zawarte są w projekcie umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.

16.2.

Zmiany zapisów umowy mogą być wprowadzone na zasadach obowiązujących                        w art. 144 ust.1. Prawa zamówień publicznych, w formie pisemnej (aneks do umowy). Zmiany zapisów mogą dotyczyć przypadków:

- dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

- dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy,

- dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia ,

- dopuszczalne jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia,

- dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania umowy z powodu siły wyższej lub z powodu okoliczności, za które wyłączną winę ponosi Zamawiający oraz w sytuacji o której mowa               w § 3 ust.3 i 4  projektu umowy,

- Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć chwili zawarcia umowy,

- wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wystąpiła konieczność zmiany osób wskazanych w § 6 projektu umowy,

- wszelkie inne niż wymienione w niniejszym paragrafie niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy dopuszczalne są tylko, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia przez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażącą stratą , czego nie przewidywały one przy zawarciu umowy.

Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy pisemnej, chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

Rozdział 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy               w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

17.2.

Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

17.3.

Wobec ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

17.4.

Protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

17.5.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest ma być złożony pisemnie w siedzibie Zamawiającego.

17.6.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,                 a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych                 i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

17.7.

Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu zamówień Publicznych (art. 184 ust. 1a).

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

Rozdział 18. Spis załączników

| Załącznik nr 1 | Formularz Oferty | Str. 16 |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 | Oświadczenie z Art. 22 | Str. 19 |
| Załącznik nr 3 | Oświadczenie z Art. 24 | Str. 20 |
| Załącznik nr 4 | Oświadczenie z Art. 44 | Str. 21 |
| Załącznik nr 5 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych | Str. 22 |
| Załącznik nr 6 | Dokumentacja projektowa | Str. 22 |
| Załącznik nr 7 | Kosztorys ślepy | Str. 22 |
| Załącznik nr 8 | Projekt umowy | Str. 23 |
| Załącznik nr 9 | Formularz- gwarancja | Str. 34 |

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zatwierdzam:

……………………………………………………

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz oferty do postępowania numer ZP-3/PN/2009

Pieczęć

Wykonawcy……………………………..

Nr telefonu………………………………

Nr faksu…………………………………

Internet http:/…………………………….

e-mail ……………………………………

REGON……..............................................................................................................................

NIP..............................................................................................................................................

Nr konta Wykonawcy……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Wykonawca będący konsorcjum w pozycji „nazwa Wykonawcy” wpisuje nazwę konsorcjum i nazwę pełnomocnika, w pozostałych pozycjach dotyczącej „adresu Wykonawcy” dane Pełnomocnika konsorcjum.

OFERTA

- Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu na wybudowanie kanału deszczowego wraz z betonowym wylotem do starego koryta Warty i budowa II etapu ulicy Szyperskiej na odcinku od ulicy Estkowskiego do ul. Garbary w Poznaniu.

Składamy niniejszą ofertę:

1. Całkowita wartość netto………………………………….zł

(słownie……………………………………………………………………………….złotych)

VAT…………………………….złotych

Całkowita cena brutto……………………………………zł

(słownie………………………………………………………………………………złotych)

2. Oferujemy ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia - ……dni

kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.

……………………..                                             ….………………………………..

Miejsce i data                                                                                         podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub pełnomocnika

- Oświadczamy, że na wykonane roboty drogowo-budowlane i materiały Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji jakości, chyba, że na materiały producent udzielił dłuższej gwarancji. W takiej sytuacji obowiązuje okres gwarancji producenta. Termin gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru protokołem odbioru końcowego. Okres gwarancji na zagospodarowanie terenu i zieleni wynosi 12 miesięcy.

- Oświadczamy, iż przy wykonaniu prac określonych w SIWZ będziemy stosować przepisy bhp i p.poż.

- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że:

  - spełniamy warunki udziału w postępowaniu,

  - w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia              i realizacji przyszłego świadczenia umownego i że cena oferty nie ma charakteru ceny rażąco niskiej (ceny dumpingowej),

  - zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz dodatkami i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

  - akceptujemy zapisy w projekcie umowy,

  - zapoznaliśmy się z warunkami terenowymi w miejscu realizacji inwestycji i w jego obrębie i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - zamówienie zrealizujemy w całości siłami własnymi*

  - zamówienie zrealizujemy przy pomocy podwykonawców wskazanych na wykazie              w pkt. 9 niniejszego formularza*

- Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto).

- Wadium w kwocie 50 000,00 zł, słownie: pięćdziesiąttysięcyzłotych 00/100

zostało wniesione w dniu ………………………….

w formie……………………………………………

- Wskazujemy nr konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu:

……………………………………………………………………………………………….

(wypełnia Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu)

……………………………			…………………………………..

miejsce i data                                                                                 podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub Pełnomocnika

*- niepotrzebne skreślić

- Zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom

Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom

| Lp. | Część zamówienia powierzonego Podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

- Integralną częścią oferty są;

  - Dowód wniesienia/wpłacenia wadium.

  - Oświadczenie z Art. 22 – załącznik nr 2

  - Oświadczenie z Art. 24 – załącznik nr 3

  - Oświadczenie z Art. 44 – załącznik nr 4

  - Harmonogram rzeczowo – finansowy załączony przez Wykonawcę do niniejszej oferty.

  - Dokument potwierdzający, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) wykonali co najmniej 3 roboty z zakresu budowy dróg o wartości całkowitej brutto nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN każda.

  - Aktualną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejsza niż 200.000,00 PLN.

  - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Decyzje o nadaniu uprawnień zawodowych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie:

- specjalności drogowej,

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych                        i kanalizacyjnych,

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

wraz z aktualnym na dzień otwarcia ofert, zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na ……. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

……………………………			…………………………………..

miejsce i data                                                                                 podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub Pełnomocnika

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

(tj. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Ja (imię i nazwisko),  .............................................................................................

zamieszkały              ..............................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) ............................................................................

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze .............................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt. 1);

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art.22 ust.1 pkt. 2);

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt. 3);

..............................................

miejscowość, data

………….......................................

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

(tj. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Ja (imię i nazwisko),  .............................................................................................

zamieszkały              ..............................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) ............................................................................

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze .............................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2.

..............................................

miejscowość, data

………….......................................

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

art. 44 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

(tj. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Ja (imię i nazwisko),  .............................................................................................

zamieszkały              ..............................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) ............................................................................

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybudowanie kanału deszczowego wraz z betonowym wylotem do starego koryta Warty i budowa II etapu ulicy Szyperskiej na odcinku od ulicy Estkowskiego do ul. Garbary w Poznaniu.

..............................................

miejscowość, data

………….......................................

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 5, 6, 7 do SIWZ

Załączniki do pobrania pod adresem:

http://www.ptbs.pl/przetargi/droga_szyperska_ii_etap.zip

- załącznik nr 6 do SIWZ

http://www.ptbs.fabryka.net.pl/index.php?id_kat=8

- załącznik nr 5 i 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Projekt

UMOWA NR ………… /2009

Zawarta w dniu  .................... 2009r. w Poznaniu 
zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tj. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.)

pomiędzy:

Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy        ul. Św. Marcin 58/64, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030524, o kapitale zakładowym 82.044.000,00 zł, NIP 778-12-25-831, REGON: 630682977,

reprezentowaną przez :

……………………………………………,

…………………………………………….

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

………………………………………………………………………………………………….………. ……………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez:

1.  …………………………………….,

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym (ZP-3/PN/2009), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

§ 1. Przedmiot umowy

      - Przedmiotem umowy jest wybudowanie kanału deszczowego wraz z betonowym wylotem do starego koryta Warty i wybudowanie II etapu ulicy Szyperskiej na odcinku od ulicy Estkowskiego w kierunku ul. Garbary w Poznaniu.

      - Działki, na których będzie realizowany przedmiot niniejszej umowy stanowią działki nr: 1/4, 1/5, 6/4, 3/34, 3/33, 3/25, 3/24, 3/21, 3/1, 8/1, 10/8, 10/12, 10/7, 10/23, 10/11, (34/4 – czasowe zajęcie), arkusz 05, obręb Poznań. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której prowadzona będzie inwestycja.

      - Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

  - Dokumentacji projektowej;

  - SIWZ;

  - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

  - Złożonej ofercie;

  - Harmonogramie rzeczowo – finansowym

stanowiącymi jej integralną część.

      - Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i wiedzę pozwalającą na wykonanie przedmiotu umowy oraz że zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz należytą starannością.

      - W zakresie obowiązujących przepisów materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę               i używane do wykonania przedmiotu umowy powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak również przedstawienia wyników tych badań.

      - Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiotowe instrukcje w dniu odbioru.

      - W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu umowy, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych materiałów niż podane w dodatkach do SIWZ, pod warunkiem zapewnienia materiałów równoważnych, nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych materiałów, na wykonawcy ciąży obowiązek przedłożenia zamawiającemu stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały oraz uzyskania zgody jego i autora projektu na ich wprowadzenie.

      - Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 2 Obowiązki stron

- Obowiązki Zamawiającego:

  - Przekazanie w dniu podpisania umowy pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy oraz dokumentacji projektowej w ilości 2 egzemplarzy wraz z oświadczeniem projektanta,           że przedmiotowa dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - Protokolarne przekazanie placu budowy w dniu podpisania niniejszej umowy.

  - Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego.

  - Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku Budowy prowadzonym                             przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach określonych w § 5 niniejszej umowy.

  - Zapłata umówionego wynagrodzenia zgodnie z § 8 niniejszej umowy.

- Obowiązki Wykonawcy:

  - Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz projektu zagospodarowania i organizacji budowy wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

  - Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz geodezyjnej obsługi budowy.

  - Uzyskanie i dostarczenie Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

  - Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą i z aktualnie obowiązującymi przepisami, polskim prawem budowlanym oraz uzgodnieniami wiążącymi Wykonawcę na mocy niniejszej umowy.

  - Prowadzenie Dziennika Budowy i udostępnienie go Zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń oraz realizacja zaleceń wpisywanych do Dziennika Budowy.

  - Zorganizowanie placu budowy, w tym umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie                   z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. wykonanie ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót w tym zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

  - Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz mapy geodezyjno-inwentaryzacyjnej w 3 egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu na 3 dni przed terminem odbioru końcowego robót budowlanych w odniesieniu do przedmiotu odbioru.

  - Pisemne zgłoszenie robót do odbioru zgodnie z § 5 umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawienia inspektorowi nadzoru atestów materiałów przewidzianych do wbudowania. Wbudowanie materiałów może nastąpić tylko po akceptacji przez inspektora nadzoru, potwierdzonej jego podpisem na deklaracji zgodności oraz wpisem do Dziennika Budowy.

  - Wykonawca będzie informował inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót zanikających, wpisem do dziennika budowy na nie mniej niż 3 dni przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru odkryć roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt i odpowiedzialność.

  - Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie objętym pracami,               na zasadach ogólnych, od chwili przekazania miejsca robót.

  - Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń bądź ich części,           do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

  - Współpraca ze służbami Zamawiającego, w tym informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

  - Powołanie kierownika budowy.

  - Zagwarantowanie stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy. Koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców, jeśli zostaną                                    z podwykonawcami zawarte stosowne umowy w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

  - Przygotowanie placu budowy, wykonanego przedmiotu zamówienia i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego.

  - Zapewnienie sprzętu oraz materiałów spełniających wymagania norm technicznych.

  - Utrzymanie porządku na terenie objętym pracami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów oraz ewentualne przekazanie ich do utylizacji wraz z okazanym potwierdzeniem przez odpowiednie służby na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.          o odpadach.

  - Uporządkowanie terenu do dnia dokonania odbioru końcowego.

  - Zgłoszenie drogi do odbioru, potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorowych i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.

  - Znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy, mających związek z realizacją niniejszej Umowy oraz ponoszenie ewentualnych opłat i kar za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska                  i bezpieczeństwa pracy.

  - Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego.

  - Niezwłoczne informowanie, pisemnie, Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach                     i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo termin zakończenia wykonania niniejszej umowy. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego.

§ 3 Terminy realizacji robót

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

- Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia strony ustalają na …..... dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 3 i 4

- Realizacja przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do Oferty oraz z harmonogramem określonym                       w § 2 ust. 2 pkt 2.4.

- Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość wydłużenia terminów realizacji przedmiotu umowy określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz terminu realizacji całości przedmiotu umowy, w przypadku gdy warunki atmosferyczne lub gruntowe uniemożliwiają wykonywanie robót zgodnie z reżimami technologicznymi obowiązującymi dla danego rodzaju prac. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający. Warunkiem uwzględnienia wniosku Wykonawcy będą zapisy o wstrzymaniu a następnie podjęciu realizacji robót z powodu złych warunków atmosferycznych lub gruntowych z podaniem ich parametrów dokonane przez kierownika budowy w dzienniku budowy a następnie potwierdzone przez inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu umowy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminów realizacji przedmiotu umowy                     w przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru archeologicznego o konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych na terenie budowy, potwierdzonych odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Termin realizacji przedmiotu umowy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody.

§ 4 Ubezpieczenie budowy

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót zgodnie z wartością niniejszej umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi               i ryzykami budowlanymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu przez Wykonawcę podlegają w szczególności:

  - roboty objęte niniejszą umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych,

  - odpowiedzialność cywilna za szkody na osobach i w mieniu oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże kserokopię oraz oryginał do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia (polisy), o których mowa w ust. 1., pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

§ 5 Odbiory

- Termin odbioru końcowego robót jest tożsamy z terminem sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu umowy przez komisję odbiorową, powołaną zgodnie z § 5 pkt. 6.2. umowy.

- Przedmiot zamówienia zgłoszony do odbioru musi spełniać warunki obiektu spełniającego wymagania określone przepisami dopuszczającymi do eksploatacji.

- Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu                         z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, umożliwiając ich odbiór przez inspektora nadzoru.

- Odbiory częściowe robót oraz odbiory robót zanikających zostaną przeprowadzone przez inspektora nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

- Jeżeli, zdaniem inspektora nadzoru, dla oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, Wykonawca zleci ich przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej własnym staraniem i na własny koszt.

- Odbiór robót przez inspektora nadzoru nastąpi bezzwłocznie po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę, w terminie nie dłuższym jednak niż 3 dni.

- Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalają odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika Budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiającego w jego siedzibie wg adresów określonych w § 16 ust. 2, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

- Odbiór końcowy:

  - Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru końcowego przez wszystkie wymagane służby i instytucje niezbędne do uzyskania zgody                             na użytkowanie drogi.

  - Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 3 dni licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia zakończenia robót 
i gotowości do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić w ciągu 3 dni od daty ich rozpoczęcia.

  - W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy, o czym zostaną zawiadomieni przez Wykonawcę.

  - Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w tym:

    - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 3 egz.,

    - dokumentację powykonawczą – 3 egz.,

    - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz przepisami,

    - oryginał dziennika budowy,

    - świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty                  na zastosowane i wbudowane prefabrykaty i materiały i urządzenia,

    - dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu przez Wykonawcę                       w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,

    - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,

    - wyniki pomiarów powykonawczych dokonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

    - zbiorcze zestawienie ilości wykonanych robót budowlanych skategoryzowane według podziału uzgodnionego z inspektorami nadzoru i przez nich potwierdzone,

    - protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji obcych,

    - instrukcje konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy.

- Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół podpisany przez Zamawiającego                      i Wykonawcę, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Z każdego odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół potwierdzony wpisem w Dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, jego wadliwego wykonania, niezgodnego z umową lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiający może odmówić odbioru                 z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:

  - Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem usunięcia wad będzie termin protokolarnego potwierdzenia przez komisję odbiorową Zamawiającego, że wady zostały usunięte

  - Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

    - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstąpić od odbioru i zażądać wykonania wskazanego zakresu przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania                      w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych                     w § 11 niniejszej umowy oraz żądania naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie.

§ 6 Nadzór

- Zamawiający ustanowi inspektorów nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osób, wymienionych w ust. 1 bez zgody Wykonawcy, powiadamiając go o tym na piśmie.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego                z umową wykonania robót.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiającego bez jego zgody                i pisemnego potwierdzenia Zamawiającego.

- Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robót będzie .......... .................................................................................

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ………………………………………... posiadający uprawnienia budowlane …………………………………………………………… zam. ………………………………………………………………………………………………… tel.

- Kierownikami robót branżowych z ramienia Wykonawcy będzie:

  - w specjalności drogowej - .....................................upr. bud. nr .................................

  - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych               i kanalizacyjnych - .............................................. upr. bud. nr ........................................

  - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - .................. upr. bud. nr ........................

§ 7 Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają ryczałtowo w wysokości:

netto ................................................ zł.

podatek VAT ……….……………..zł

brutto ............................................... zł.

(słownie:                               ...........................................................................................................................................)

Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokości ma charakter ostateczny i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 8 Warunki płatności

  - Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktur wystawianych w cyklach miesięcznych zgodnych          z harmonogramem rzeczowo - finansowym robót pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego protokołów odbiorów wykonanych elementów robót bez zastrzeżeń.

  - Ostatnia faktura będzie wystawiona na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie drogi.

  - Zapłaty faktur przez Zamawiającego następować będą w formie przelewu na konto Wykonawcy  w terminie do 30 dnia od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, przy czym każdorazowo warunkiem płatności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy jest konieczność udokumentowania przez Wykonawcę faktu uregulowania płatności na rzecz zgłoszonego Podwykonawcy w formie oświadczenia Podwykonawcy załączanego                              do przedkładanej faktury, z wyłączeniem pierwszej faktury. Natomiast płatność ostatniej faktury będzie uwarunkowana przedstawieniem przez Wykonawcę oświadczenia, że uregulował                      ze zgłoszonym Podwykonawcą całość należnego mu wynagrodzenia.

  - Za datę zapłaty strony przyjmują datę na poleceniu przelewu Zamawiającego.

§ 9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy na kwotę:..……………………….(słownie: ……….…………………….. ………………. złotych) Wykonawca złoży w formie …………………… w dniu podpisania umowy, jednakże przed jej podpisaniem.

- Wartość 70% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie należytego wykonania umowy   i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia ostatecznego odbioru końcowego.

- Wartość 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego          z tytułu gwarancji jakości i rękojmi i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi.

§ 10 Gwarancja i rękojmia

- Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. Szczegółowe warunki gwarancji określa załącznik nr 9 do SIWZ.

- Na wykonane roboty drogowo-budowlane i materiały Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji jakości, chyba, że na materiały producent udzielił dłuższej gwarancji. W takiej sytuacji obowiązuje okres gwarancji producenta. Termin gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru protokołem odbioru końcowego. Okres gwarancji na zagospodarowanie terenu i zieleni wynosi 12 miesięcy.

- O wykryciu wady przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia wad w określonym terminie.

- W przypadku nie usunięcia wad w okresie gwarancji przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wady te usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami                        ich usunięcia Wykonawcę.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, tj. na określony w ust. 2 powyżej.

- Niezależnie od uregulowań zawartych w § 11 Umowy, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej, seria …………………………., nr ……………………… do sumy ……………………………… zł.

§ 11 Kary umowne

- Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie, nieterminowe                         lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

2.1. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 (brutto);

2.2. za opóźnienie w oddaniu Zamawiającemu całości przedmiotu umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia;

2.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji                     i rękojmi, w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.4. za opóźnienie w uporządkowaniu terenu w wyznaczonym terminie w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia.

2.5. za opóźnienie w uporządkowaniu terenu po odstąpieniu Wykonawcy od umowy                           w wyznaczonym terminie w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego                                  w § 7 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia.

2.6. za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia.

2.7. w przypadku, gdy roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca, albo Podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 (brutto).

2.8. jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba                  niż wskazana w ofercie przetargowej nie zaakceptowana przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 (brutto).

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

3.1. za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,05%, wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia roboczego                  po terminie w którym plac budowy miał być przekazany,

3.2. za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru w wysokości 0,05%, wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia roboczego                      po terminie w którym odbiór miał być rozpoczęty.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte 
w wyznaczonym terminie.

§ 12 Zmiana umowy

- Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

  - dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

  - dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy,

  - dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia ,

  - dopuszczalne jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów  i usług na przedmiot świadczenia,

  - dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania umowy z powodu siły wyższej lub           z powodu okoliczności, za które wyłączną winę ponosi Zamawiający oraz w sytuacji                 o której mowa w § 3 ust.3 i 4 niniejszej umowy,

  - Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy,                      czego nie można było przewidzieć chwili zawarcia umowy,

  - wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i może mieć to skutek jak w ust. 1.6 niniejszego paragrafu,

  - wystąpiła konieczność zmiany osób wskazanych w § 6 ust. 6, 7, 8.

  - wszelkie inne niż wymienione w niniejszym paragrafie niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy dopuszczalne są tylko, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia przez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażącą stratą , czego nie przewidywały one przy zawarciu umowy.

- Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy pisemnej, chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

§ 13 Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach obowiązującego prawa, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

            - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - gdy Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

  - gdy Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie przetargowej,

  - gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy;

  - gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 14 dni.

  - gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi              w niniejszej umowie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

2.1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy a określonych w niniejszym paragrafie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony odpowiedzialnej za przyczyny odstąpienia,

  - Zamawiający dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia;

  - W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi nieodpłatnie szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu                na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca sporządzi nieodpłatnie wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy.

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni teren budowy uporządkuje                oraz usunie z terenu budowy urządzenia, przez niego dostarczone lub wniesione, za wyjątkiem wskazanych w pkt 4.4 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zapłaci odpowiednie wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz za materiały, konstrukcje lub urządzenia, wskazane w pkt 4.4 niniejszego paragrafu.

§ 14 Spory

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony są zobowiązane                     do polubownego rozwiązania sporu i do wyczerpania drogi tzw. postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na piśmie.

- Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się                         do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15 Podwykonawstwo

- Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu tekst zawartej z podwykonawcami umowy lub co najmniej jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych               tą umową lub projektem.

- Umowa zawarta z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również jej ewentualnych zmian lub uzupełnień.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników 
w takim samym zakresie jak za swoje działania.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone 
do podwykonania części robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

2. Strony zobowiązują się wzajemnie do pisemnego zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę,                         w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się               za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

Adresy do doręczeń:

Wykonawcy:...................................................................................................

Zamawiającego: PTBS ul. Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla wykonawcy i trzy dla zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA:

Załącznik nr 9 do SIWZ

……………………………………

miejscowość. data

.......................................................

pieczęć udzielającego gwarancji

GWARANCJA

Niniejszym …………………. z siedzibą w ……………………., przy ul. ………………….. , wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez………………………………………………………………………………………………………………………………………… pod numerem ……………………, NIP ……………………, REGON …………………… reprezentowanym przez :

……………………………., zwanym w niniejszym dokumencie GWARANTEM:

- Gwarant oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy.

- Na wykonane roboty drogowo-budowlane i materiały Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji jakości, chyba, że na materiały producent udzielił dłuższej gwarancji. W takiej sytuacji obowiązuje okres gwarancji producenta. Termin gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru protokołem odbioru końcowego. Okres gwarancji na zagospodarowanie terenu i zieleni wynosi 12 miesięcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym w pkt. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Wady i usterki zgłaszane będą Gwarantowi w jego siedzibie na piśmie pod adresem ….. lub                              za pośrednictwem faksu pod nr ……..

- Gwarant oświadcza, że zobowiązuje się przystąpić do usuwania wad i usterek niezwłocznie, nie później jednak w ciągu dwóch dni roboczych od chwili zgłoszenia. Termin przystąpienia do usuwania wad 
i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony jedynie za zgodą Zamawiającego.

- Całkowite usunięcie zgłoszonych usterek nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od ich zgłoszenia. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony jedynie za zgodą Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależytego wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usunięcia ma prawo do przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotów, na koszt Gwaranta, na co ten ostatni wyraża nieodwołalną zgodę.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminach określonych w pkt. 4 i 5, Zamawiający niezależnie od wykonania uprawnień Gwaranta przez inny podmiot opisany w pkt. 5 może naliczyć karę umowną zgodnie z § 11 ust. 2 umowy.

- Gwarant nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

- Do upływu gwarancji Gwarant zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o zmianie swej siedziby. W przypadku, gdy list wysłany do Gwaranta, na ostatnio podany adres, powróci z adnotacją np. „adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się” lub gdy list (polecony/ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) nie zostanie odebrany, Zamawiający uprawniony jest do niezwłocznego przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad na koszt Gwaranta.

- Zmiany niniejszego dokumentu wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie ma umowa nr ……. 
z dnia ...................…………….oraz odpowiednie przepisy prawa.

- Gwarancję sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla wykonawcy i trzy                                 dla zamawiającego.

........................................

GWARANT